# Зарегистрировано в Минюсте РТ 10 сентября 2009 г. N 600

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПРИКАЗ

от 22 июля 2009 г. N 786

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО НОРМАТИВА "ДОПУСТИМОЕ

ОСТАТОЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ НЕФТИ И ПРОДУКТОВ ЕЕ ТРАНСФОРМАЦИИ

В ПОЧВЕ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКУЛЬТИВАЦИОННЫХ И ИНЫХ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"

В соответствии с "Временными рекомендациями по разработке и введению в действие нормативов допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ", утвержденными Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 12.09.2002 N 574, п. 3.3.7 "Положения о Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан", утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 N 325 "Вопросы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан", в целях регулирования воздействия хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Региональный норматив "Допустимое остаточное содержание нефти и продуктов ее трансформации в почве после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ на территории Республики Татарстан" согласно приложению.

2. Датой ввода в действие на территории Республики Татарстан Регионального норматива "Допустимое остаточное содержание нефти и продуктов ее трансформации в почве после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ на территории Республики Татарстан" определить 01.01.2010.

3. Юридическому отделу (З.Ф.Амиров) обеспечить регистрацию настоящего Приказа в Министерстве юстиции Республики Татарстан.

4. Отделу организационно-нормативного обеспечения (А.В.Мангушев) обеспечить размещение настоящего Приказа в справочно-информационных системах "Гарант" и "КонсультантПлюс", на сайте Министерства, публикацию в сборнике "Постановления, распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан и нормативных актов республиканских органов исполнительной власти Республики Татарстан".

5. Контроль за исполнением Приказа возложить на первого заместителя министра М.Ф.Магдеева.

Министр

А.К.САДРЕТДИНОВ

# Утвержден

Приказом

Министерства экологии и

природных ресурсов

Республики Татарстан

от 22 июля 2009 г. N 786

РЕГИОНАЛЬНЫЙ НОРМАТИВ

"ДОПУСТИМОЕ ОСТАТОЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ НЕФТИ И ПРОДУКТОВ ЕЕ

ТРАНСФОРМАЦИИ В ПОЧВЕ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКУЛЬТИВАЦИОННЫХ И

ИНЫХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"

## 1. Общие положения и область применения

1.1. Региональный норматив "Допустимое остаточное содержание нефти и продуктов ее трансформации в почве после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ на территории Республики Татарстан", относящийся к нормативам качества окружающей среды, разработан в соответствии с Временными рекомендациями по разработке и введению в действие нормативов допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ (утверждены Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 12.09.2002 N 574) с учетом вида землепользования и классификации почв Республики Татарстан и устанавливает допустимое остаточное содержание нефти и нефтепродуктов в выщелоченных черноземах Республики Татарстан при сельскохозяйственном использовании земель.

1.2. Региональный норматив "Допустимое остаточное содержание нефти и продуктов ее трансформации в почве после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ на территории Республики Татарстан" устанавливается в целях ограничения и регламентации уровня загрязнения почв и земель нефтяными углеводородами, устранения негативного воздействия на почвенные экосистемы, сохранения урожайности и качества выращиваемой продукции на сельскохозяйственных землях.

1.3. Региональный норматив "Допустимое остаточное содержание нефти и продуктов ее трансформации в почве после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ на территории Республики Татарстан" предназначается для применения контролирующими органами и хозяйствующими субъектами при оценке состояния почв и земель после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ.

## 2. Основные положения

2.1. Региональный норматив "Допустимое остаточное содержание нефти и продуктов ее трансформации в почве после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ на территории Республики Татарстан" разработан с учетом целевого использования земель.

2.2. Региональный норматив "Допустимое остаточное содержание нефти и продуктов ее трансформации в почве после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ на территории Республики Татарстан" принимается равным содержанию нефтепродуктов в почве из расчета массовой доли нефтяных углеводородов, определенных в соответствии с ГОСТ 17.0.0.02-79 "Охрана природы. Метрологическое обеспечение контроля загрязненности атмосферы, поверхностных вод и почвы. Основные положения", РД 52.18.575-96 "Определение валового содержания нефтепродуктов в пробах почвы методом инфракрасной спектрометрии. Методика выполнения измерений" и ПНД Ф 16.1.21-98 "Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02". Пробы почв отбираются в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 "Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору почв".

### Таблица 1

Региональный норматив

допустимого остаточного содержание нефти и продуктов ее трансформации

в почве после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ

на территории Республики Татарстан

┌────────┐

1.                      Лесостепная зона                     │   06   │

─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘

(почвенно-географическая зона/подзона)

┌────────┐

2.                    Сельскохозяйственное                   │   1    │

─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘

(целевое назначение земель, вид использования земельных

участков после проведения восстановительных работ)

| Почвы | Почвенные горизонты (индекс) или слои (глубины) | Норма- тивное значе- ние, г/кг | Требования по приемке рекультивированного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Надтиповая группа | Грануло- метрический состав | Код | Типы |  |  | Допустимая площадь с превышением норматив- ного значения (% от площади рекультиви- рованного участка) <*> | Дополнительные требования (при необходимости) |
| Органо- минераль- ные | Тяжелые суглинки, глины | 23 | Выще- лочен- ные черно- земы | Апах | 2,9 | 10 | Содержание легко- растворимых солей не выше 0,05%, обменного натрия не выше 0,3 ммоль/100 г. |

### Таблица 2

Индексация почвенных горизонтов

| Название почвенного горизонта | Индекс почвенного горизонта |
| --- | --- |
| Ао | верхний почвенный слой (лесная подстилка) |
| Ат | грубогумусовый, оторфованный слой |
| Ad | дернина |
| А1 | гумусовый, дерновой слой |
| Апах | пахотный слой |
| А2 | подзолистый горизонт (вымывания) |
| B | иллювиальный слой (вмывания) |
| Bh | иллювиально-гумусовый горизонт |
| Bf | иллювиально-железистый горизонт |
| Т | торфяной горизонт разной степени разложенности |
| Оч | очес (верхний слой живых мхов и мохового войлока) |

### Таблица 3

| Коды природно-климатических зон |
| --- |
| Природно-климатическая зона | Код |
| Субарктическая | 01 |
| Тундровая и лесотундровая | 02 |
| Северотаежная | 03 |
| Среднетаежная | 04 |
| Южнотаежная | 05 |
| Лесостепная | 06 |
| Степная | 07 |
| Сухостепная | 08 |
| Полупустынная | 09 |
| Субтропическая | 10 |
| Коды направлений рекультивации земель |
| Направление рекультивации | Код |
| Сельскохозяйственное | 1 |
| Лесохозяйственное | 2 |
| Водохозяйственное | 3 |
| Рекреационное | 4 |
| Строительное | 5 |
| Природоохранное | 6 |
| Санитарное | 7 |
| Коды надтиповых групп |
| Надтиповая группа | Особенности внутри группы | Код |
| Органогенные почвы | Верховые | 11 |
|  | Низинные | 12 |
| Органоминеральные естественные и антропогенно преобразованные почвы | Песок и супесь | 21 |
|  | Легкий и средний суглинок | 22 |
|  | Тяжелый суглинок и глина | 23 |
| Антропогенные почвоподобные образования | Песок и супесь | 31 |
|  | Легкий и средний суглинок | 32 |
|  | Тяжелый суглинок и глина | 33 |
| Минеральные грунты | Песок и супесь | 41 |
|  | Легкий и средний суглинок | 42 |
|  | Тяжелый суглинок и глина | 43 |